Таблица соответствия постановления «О мерах по реализации решения Совета МОГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 г. №35/11-59

от 31.12.10 г. №12/5835 с изменениями от 30.03.2011 г. №3/733 действующему законодательству

| № п/п | Пункт постановления | Противоречие с нормативным правовым актом более высокого уровня | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование приложения №1 | Некорректная формулировка. Предлагаемая формулировка. Порядок организации дорожного движения на территории МОГО «Сыктывкар» транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. | Внести изменения. |
| 2. | П.1 приложения №1 | Выдача специальных разрешений на транспортное средство с разрешенной максимальной (конструктивной) массой более 3,5 тонн противоречит П. 1 ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», п.1.2., п.1.4. Инструкции. П. 1 ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +» предусматривает, что движение по автомобильным дорогам транспортного средства при наличии специального разрешения предусмотрено только при перевозках опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. В пункте 1.2. Инструкции дается определение тяжеловесного груза и критерии определения тяжеловесного груза (масса ТС или осевая масса). Пункт 1.4. Инструкции устанавливает норму, что специальные разрешения выдаются только при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. | Исключить. |
| 3. | П.2 приложения №1 | Исключение транзитных ТС и ТС, находящихся в собственности МОГО «Сыктывкар», массой до 30 т. от необходимости получения специальных разрешений противоречит п.3 ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», п.1.4. Инструкции. Противоречит п.3 ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», который не содержит исключений в части оплаты возмещения вреда для получения специальных разрешений для перевозки тяжеловесных грузов. Пункт 1.4. Инструкции устанавливает норму, что специальные разрешения выдаются только при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Исключение из правила предусмотрено только для крупногабаритных и тяжеловесных автобусов и троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам. | Исключить. |
| 4. | П.2 приложения №1 | Перевозка тяжеловесных грузов на транзитных ТС и ТС, находящихся в собственности МОГО «Сыктывкар», массой более 30 т. производится по согласованию с администрацией МОГО «Сыктывкар» противоречит п. 3.7. Инструкции. Пункт 3.7. предусматривает обязательное согласование всех перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по всему маршруту движения, а также устанавливает орган, который производит согласование. Для МОГО «Сыктывкар» - служба, выдающая разрешение. | Внести изменения. |
| 5. | Подп. «а» п.3.1. приложения №1 | Ограничение движения ТС с разрешенной (конструктивной) массой до 5 т. в центре города Сыктывкара только по специальным разрешениям постоянным и разовым противоречит п.1.2., п.1.4. Инструкции. Обоснование см. п.2 таблицы. | Исключить. |
| 6. | Подп. «б» п.3.1. приложения №1. | Ограничение движения ТС с разрешенной (конструктивной) массой от 5 т. в центре города Сыктывкара только по разовым специальным разрешениям с указанием маршрута и времени движения. Противоречит п.1.2., п.1.4. Инструкции. Обоснование см. п.2 таблицы. Противоречит п.2.7. Инструкции. Вид разрешения (разовое или постоянное) определяется в зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера перевозок. ОМСУ не предоставлено право устанавливать вид получаемого разрешения. Указание времени движения в специальном разрешении противоречит п.4.1. Инструкции, которая регулирует время перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов только для категории 2. Категория 2 - транспортное средство, весовые параметры которого с грузом или без груза соответствуют величинам, приведенным в разделе II Приложения 1 Инструкции (п.1.3. Инструкции).. | Исключить. |
| 7. | П. 3.1.1. приложения №1 | Введение постоянного запрета на движения ТС по дорогам общего пользования МОГО «Сыктывкар» с 6.00 до 22.00. Противоречит действующему законодательству. См. приложение к таблице. | Исключить. |
| 8. | Подп. «а» п.3.2. приложения №1 | Ограничение движения ТС с разрешенной (конструктивной) массой до 7 т. в центре города Сыктывкара только по специальным разрешениям постоянным и разовым противоречит п.1.2., п.1.4. Инструкции. Обоснование см. п.2 таблицы. | Исключить. |
| 9. | Подп. «б», «в» п.3.2. приложения №1. | Ограничение движения ТС с разрешенной (конструктивной) массой от 7 т. и выше в центре города Сыктывкара только по разовым специальным разрешениям с указанием маршрута и времени движения. Противоречит п. 1 ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», п.1.2., п.1.4. Инструкции. Обоснование см. п.2 таблицы. Противоречит п.2.7. Инструкции. Вид разрешения (разовое или постоянное) определяется в зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера перевозок. ОМСУ не предоставлено право устанавливать вид получаемого разрешения. Указание времени движения в специальном разрешении противоречит п.4.1. Инструкции, которая регулирует время перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов только для категории 2. Категория 2 - транспортное средство, весовые параметры которого с грузом или без груза соответствуют величинам, приведенным в разделе II Приложения 1 Инструкции (п.1.3. Инструкции).. | Исключить. |
| 10. | П. 3.3. приложения №1 | Указание в специальном разрешении времени движения противоречит п.4.1. Инструкции, которая регулирует время перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов только для категории 2. Категория 2 - транспортное средство, весовые параметры которого с грузом или без груза соответствуют величинам, приведенным в разделе II Приложения 1 Инструкции (п.1.3. Инструкции).. | Внести изменения. |
| 11. | Форма заявления для получения разрешения. Приложение №3 к административному регламенту. | П. 2.3. административного регламента утверждена форма заявления на получение разрешения. Не соответствует по содержанию форме установленной п.2.6. Инструкции. | Внести изменения. |
| 12. | П.2.2. Административного регламента | П. 2.2. устанавливает, помимо прочего, что за предоставление муниципальной услуги за выдачу разрешения взимается плата за возмещение наносимого вреда, в том числе, при перевозке крупногабаритных и опасных грузов. Не соответствует п.п. 3, 8 ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», Постановлению Правительства РФ № 934 от 16.11.2009 – плата за возмещение наносимого вреда взимается только при перевозке тяжеловесных грузов | Внести изменения. |
| 13. | Отсутствует | Внести пункт, регламентирующий предоставление на безвозмездной основе УЖКХ АМО ГО в соответствии с п.п. 3, 4 «Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» (утверждены Постановлением Правительства РФ № 934 от 16.11.2009) размера платы за возмещение вреда получателю разрешения на перевозку тяжеловесного груза. | Внести соответствующий пункт |
| 14. | П. 2.8.1. Административного регламента | Не предусматривает возврат излишне уплаченных платежей, а лишь разрешают их использовать при дальнейших обращениях. Не соответствует п. 9. «Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» (утверждены Постановлением Правительства РФ № 934 от 16.11.2009), в соответствии с которым возврат средств осуществляется в течение 7 дней со дня получения заявления о возврате. | Внести изменения. |
| 15. | П.4.1. Административного регламента. | Устанавливает срок действия специального разового разрешения в течение одних суток. Противоречит п.2.7. Инструкции, который не устанавливает сроки действия разового разрешения. | Внести изменения. |
| 16. | П.4.1. Административного регламента. | В части определения показателя Р в формуле. Предельно допустимая масса ТС определяется только по одному показателю – массы ТС. Противоречит: - п. 8 ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», в соответствии с которым порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, и порядок определения размера такого вреда устанавливаются Правительством Российской Федерации. - постановлению Правительства РФ от 16.11.2009 N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»; - п.1.2. Инструкции; Предельно допустимая масса ТС определяется по двум показателям: масса ТС и осевая нагрузка. | Внести изменения. |
| 17. | П.4.1.1. Административного регламента. | Регулирует условия выдачи разового разрешения. Противоречит п.2.7. Инструкции. Основное условие выдачи разового разрешения – перевозка груза по определенному (конкретному) маршруту в указанные для прохождения маршрута сроки. При этом выдача разового разрешения не зависит от массы ТС, вида перевозимого груза. Также разовое разрешение не может быть выдано при наличии нескольких маршрутов. В данном случае выдается разрешение на определенный срок. | Внести изменения. |
| 18. | П.4.1.2. Административного регламента. | Регулирует условия выдачи разового разрешения для транзитных ТС с разрешенной массой более 25 т. Противоречит п.2.7. Инструкции. Основное условие выдачи разового разрешения – перевозка груза по определенному (конкретному) маршруту в указанные для прохождения маршрута сроки. При этом выдача разового разрешения не зависит от массы ТС, вида перевозимого груза. Также разовое разрешение не может быть выдано при наличии нескольких маршрутов. В данном случае выдается разрешение не определенный срок. Предельный срок действия разового разрешения не установлен. | Внести изменения. |
| 19. | П.4.1.2. Административного регламента. | В части расчета размера платы в счет возмещения вреда для транзитных ТС с разрешенной массой более 25 т. с учетом расчетов на каждый маршрут движения в отдельности и количества поездок в одни сутки. Противоречит п. 8 ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», в соответствии с которым порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, и порядок определения размера такого вреда устанавливаются Правительством Российской Федерации. Противоречит постановлению Правительства РФ от 16.11.2009 N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации». Постановление не предусматривает особый порядок расчета для данной категории ТС. В формуле расчета установлена протяженность участка автомобильной дороги в сотнях километров. Показатель расчета по каждому маршруту движения ТС и количество поездок ТС в одни сутки не предусмотрены. | Внести изменения. |
| 20. | П.4.3. Административного регламента. | Регулирует предельные сроки действия постоянных специальных разрешений до одного года. Противоречит п.2.7. Инструкции. Понятие «постоянное специальное разрешение» в Инструкции отсутствует. В п.2.7. дается определение понятия «разрешение на определенный срок». Предельный срок выдачи разрешения на определенный срок – не более, чем на три месяца. | Внести изменения. |
| 21. | П.4.3.1. Административного регламента. | В части условий выдачи разрешения на определенный срок. Противоречит п.2.6. , п. 2.7. Инструкции. Основное условие выдачи разрешения на определенный срок – категория перевозимого груза, вида и характера перевозок (п.2.7.). Выбор вида разрешения зависит от владельца ТС , что предусмотрено в заявлении, форма которого установлена в п. 2.6. Инструкции. ОМСУ не предоставлено право устанавливать вид выдаваемого разрешения. | Внести изменения. |
| 22. | П.4.3.1. Административного регламента. | В части расчета размера платы в счет возмещения вреда для ТС с разрешением на определенный срок. с учетом расчетов на каждый маршрут движения в отдельности и количества поездок в одни сутки Противоречит постановлению Правительства РФ от 16.11.2009 N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации». Постановление не предусматривает особый порядок расчета для данной категории ТС. В формуле расчета установлена протяженность участка автомобильной дороги в сотнях километров. Показатель расчета по каждому маршруту движения ТС и количество поездок ТС в одни сутки не предусмотрены. | Внести изменения. |
| 23. | П.4.3.2. Административного регламента. | В части выдачи разрешений на определенный срок в зависимости от массы ТС и маршрута движения (Тип-1, Тип-2, Тип-3). . Противоречит п.2.6. , п. 2.7. Инструкции. Обоснование см. п.16. | Исключить. |
| 24. | П.4.3.2. Административного регламента. | В части расчета размера платы в счет возмещения вреда для ТС с разрешением на определенный срок. Предусматривает в случае невозможности исчисления расстояния в формуле расчета (показатель S) право ОМСУ самостоятельно определять это расстояние. Противоречит п. 8 ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», в соответствии с которым порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, и порядок определения размера такого вреда устанавливаются Правительством Российской Федерации. Противоречит постановлению Правительства РФ от 16.11.2009 N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации». Вред исчисляется исходя из фактически пройденного расстояния. ОМСУ не наделены полномочиями применять метод математической экстраполяции значений для определения протяженности участка автомобильной дороги. | Исключить. |
| 25. | П.4.3.3. Административного регламента. | Предусматривает выдачу разрешений на определенный срок без указания регистрационного государственного номера. Противоречит п.1.4. Инструкции, который устанавливает форму специальных разрешений (приложение №2 к Инструкции). В специальном разрешении в обязательном порядке указывается номерной знак ТС. | Исключить. |
| 26. | П.5. Административного регламента. | В части выдачи специальных разрешений только на трактора и самоходные установки с конструктивной массой до 25 т. противоречит П. 1 ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +», п.1.2., п.1.4. Инструкции. П. 1 ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах +» предусматривает, что движение по автомобильным дорогам транспортного средства при наличии специального разрешения предусмотрено при всех перевозках опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. В пункте 1.2. Инструкции дается определение тяжеловесного груза и критерии определения тяжеловесного груза (масса ТС или осевая масса). Пункт 1.4. Инструкции устанавливает норму, что специальные разрешения выдаются только при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. | Исключить. |
| 27. | П.5. Административного регламента. | В части расчета размера платы в счет возмещения вреда для тракторов и самоходных установок с конструктивной массой до 25 т. Дается отсылочная норма к п.2 раздела V «Специальные разрешения, выдаваемые на грузовые транспортные средства». Указанный раздел в представленном документе отсутствует. Однако выделение особого порядка выдачи специальных разрешений для определенных категорий ТС противоречит разделу 3 Инструкции «Порядок рассмотрения заявлений и выдачи разрешений». | Исключить. |
| 28. | П.5. Административного регламента. | В части расчета размера платы в счет возмещения вреда для тракторов и самоходных установок с конструктивной массой свыше 25 т. Дается отсылочная норма к п.1 раздела IV «Специальные разрешения, выдаваемые на грузовые транспортные средства». Противоречит постановлению Правительства РФ от 16.11.2009 N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» и Инструкции. Правовое обоснование см. п. 12-15 таблицы. | Исключить. |
| 29. | П.7 Административного регламента. | Устанавливает запрещения во время перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Противоречит п.4.7. Инструкции, которая определяет закрытый перечень запретов. | Внести изменения. |
| 30. | П.8 Административного регламента. | Устанавливает обязанность собственника ТС при его поломке по принятии мер по удалению ТС на стоянку либо за пределы города. Противоречит разделу 8 Инструкции «Обязанности и ответственность перевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов», в котором указанная обязанность не предусмотрена. | Исключить. |
| 31. | П.9.1. Административного регламента. | Определяет содержание контрольных функций во время перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Противоречит п.6.2. Инструкции в соответствии с которой сотрудники ГИБДД осуществляют контроль: - за наличием разрешений, пропусков, лицензий; - соблюдение правил перевозки; - маршрут и сроки. Такие формы контроля, как предотвращение необоснованного движения в зонах с ограниченным движением и изъятие специальных разрешений не предусмотрены. | Внести изменения. |
| 32. | П. 10. Административного регламента. | Привлечение к административной ответственности за нарушение порядка получения, использования и неполучения специальных разрешений противоречит ст. 12.21.1. КоАП РФ «Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов», которая предусматривает административную ответственность за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения. Привлечение к административной ответственности за нарушение установленного регламента перевозки грузов противоречит КоАП РФ: - статье 11.14. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов - статье 12.21.1. Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов - статье 12.21.2. Нарушение правил перевозки опасных грузов. Указанные статьи предусматривают административную ответственность за нарушение установленных правил перевозки грузов. | Внести изменения. |
| 33. |  | Устанавливает порядок изъятия специального разрешения. Противоречит Инструкции и КоАП РФ, которые не предусматривают изъятия специального разрешения. | Исключить. |

Материал подготовлен членом КРО «ОПОРА РОССИИ»

Изъюровым С. А.

Тел. (8212) 24-47-74, 8-963-025-63-24.

НП «Объединение строителей РК»

Штриплинг Р. Э.

Тел. (8212) 24-31-03, 21-67-16